| Clivet a ISH: innovazione, digitalizzazione, comfort sostenibile per il residenziale il terziario e l’industria In questi anni di assenza da ISH a causa del Covid, Clivet non si è fermata e ha sviluppato nuove soluzioni per il comfort sostenibile per le persone e l’ambiente, che verranno presentate ai visitatori di ISH, la fiera di riferimento per il mercato tedesco e internazionale del settore HVAC. Allo stand D90 al padiglione 8 Clivet esporrà: ✓ Clivet Smart Living, il sistema di gestione integrata del comfort e dell’energia nella casa ✓ Anteprima della serie con R290: Thunder, EDGE F e SPLIT ✓ Anteprima della serie VRF CVT8, caratterizzata da un campo di lavoro ancora più ampio e da un’efficienza più elevata rispetto alla serie precedente ✓ Clivet Digital Solutions per ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici commerciali integrati ✓ Sistemi SPLIT ✓ Soluzioni per il rinnovo e la purificazione dell'aria. Per rendere più semplice ai visitatori orientarsi nei 208 metri quadri di stand Clivet, lo spazio è stato suddiviso in 3 aree principali: soluzioni residenziali Smart Living e Split, sistemi VRF, soluzioni a R290. Una posizione di rilievo è stata data infine al rinnovo e alla purificazione dell'aria. Scendendo con lo sguardo dall’alto al basso dello stand i visitatori saranno in grado di identificare subito le diverse aree grazie al design della comunicazione. La fascia superiore dello stand presenterà il marchio Clivet, quella centrale le aree tematiche e quella inferiore avrà le soluzioni e i prodotti. Un grande spazio è dedicato all'accoglienza con tavoli e sedie per riposare e parlare in un'atmosfera rilassata con i nostri clienti, assaggiando il prosecco italiano e il caffè espresso. Innovazione è la parola chiave anche dell’area accoglienza, dove i visitatori potranno assistere alla dimostrazione del funzionamento del braccio meccanico di Kuka, uno dei leader mondiali del settore, che spinerà per loro una buona birra. Per permettere ai visitatori di approfondire le novità presentate in fiera ogni giorno alle ore 11.00 e alle ore 16.00 Clivet offre l’opportunità di una visita guidata allo stand accompagnati dal team tedesco e italiano. Didascalia: Clivet Smart Living è un sistema integrato di gestione del comfort e dell'energia per applicazioni residenziali che comprende: pompe di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di rinnovo e purificazione dell'aria, accumulo di energia elettrica, termostati intelligenti, termostati di controllo, terminali ambiente, sistema di gestione e controllo centralizzato, Clivet Eye App per la gestione remota tramite smartphone. ISH - Francoforte (13-17 marzo 2023) Stand D90 Pad 8 Per ulteriori informazioni: Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235 - e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com Scarica la cartella stampa e le immagini www.clivet.com/area-stampa-press-release |  |
| --- | --- |

DA CLIVET l’anteprima delle nuove serie a R290

Da sempre le scelte tecnologiche di Clivet hanno come obiettivo l’abbattimento dell’impatto ambientale dei suoi prodotti nell’intero ciclo di vita.

Con l'adozione massiva della tecnologia inverter Clivet ha portato l'efficienza stagionale a livelli di eccellenza assoluta ed oggi dispone di una delle lineup più ampie e profonde con refrigeranti sintetici a medio GWP (R32 e R513A) e basso GWP (R1234ze).

Sempre in prima linea nello sviluppo di sistemi a bassissimo GWP, in armonia anche con lo sviluppo dei regolamenti EU (F-Gas attualmente in revisione), Clivet sta sviluppando diverse linee dotate di refrigerante naturale R290 (propano), che saranno disponibili a partire dal 2024.

I nuovi modelli includono:

Thunder: la pompa di calore aria-acqua per applicazioni multifamiliari e commerciali, di tipo modulare con il campo applicativo più ampio di sempre

Edge F: la pompa di calore aria-acqua residenziale versatile, compatta e silenziosa

MONOSPLIT aria-aria con unità interne a parete per applicazioni residenziali

Tutte queste serie sono contraddistinte da elevata capacità di riscaldamento, funzionamento anche in condizioni climatiche estreme e naturalmente la massima compatibilità ambientale.

Edge F, la pompa di calore monoblocco aria-acqua con refrigerante R290 con capacità da 4 a 16 kW per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria

Edge F è la pompa di calore monoblocco aria-acqua ad alta efficienza che utilizza il nuovo refrigerante R290, a impatto ambientale quasi nullo. L’unità è disponibile in 7 grandezze da 4 kW a 16 kW, per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria.

È dotata della più avanzata tecnologia disponibile che la rende adatta a tutti i climi e le applicazioni, unendo efficienza e acqua ad alta temperatura anche in inverni rigidi.

Edge F si caratterizza per:

- Design ricercato: Edge F non è curata solo nei contenuti, ma anche nell'estetica, grazie all'ALTO design che rappresenta il marchio di fabbrica delle pompe di calore di Clivet

- Minimo ingombro: tutte le taglie sono monoventola, caratterizzando le unità per le dimensioni estremamente contenute, ideali anche per installazioni in case con poco spazio, su balconi o appese a muro

- Prestazioni al vertice: le prestazioni sono ottime e garantiscono le classi A+++ (in riscaldamento a 35 °C di mandata acqua) e A++ (in riscaldamento a 55 °C di mandata acqua)

- Silenziosa: il livello sonoro è al vertice della categoria, con 2 modalità di funzionamento ulteriormente focalizzate sulla silenziosità, per richieste ancora più sfidanti

- Adatta ad ogni clima: il campo operativo è tra i più estesi della categoria, garantendo la continuità di funzionamento in riscaldamento fino a -25 °C di aria esterna e di prodzione acqua fino a 70 °C in mandata fino a -15 °C di aria esterna

- Gestione via App: semplice gestione con l'APP dedicata, che permette di vedere i principali parametri di funzionamento e di utilizzare tutte le principali funzioni della pompa di calore

- CONTROL4 NRG: integrabile con CONTROL4 NRG, il sistema di controllo avanzato di Clivet per governare il funzionamento dell'intero sistema garantendo semplicità di utilizzo, elevate prestazioni grazie all’ottimizzazione del funzionamento delle unità, miglioramento del comfort e sicurezza di continuità di funzionamento per ogni condizione ambientale

- Smart Grid ready e fotovoltaico: ottimizzata per funzionare in maniera intelligente, adatta il proprio funzionamento anche al costo dell’energia disponibile durante il giorno, rispondendo ai segnali Smart Grid e di un sistema fotovoltaico

Il commento del product manager Davide Ghirardo: Edge F è una grande evoluzione della gamma di pompe di calore di Clivet. E’ una soluzione che permette di migliorare ulteriormente l’applicazione di questi sistemi nelle ristrutturazioni edilizie e nel rinnovo del patrimonio edilizio europeo, dove possono fare la differenza grazie alla loro grande efficienza.

Un’attenzione importante è anche rivolta alla silenziosità di funzionamento, perno fondamentale del comfort per le case del futuro!

Didascalia: Edge F, pompa di calore monoblocco aria-acqua ad alta efficienza che utilizza il refrigerante R290, per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. Disponibile in 7 grandezze da 4 kW a 16 kW.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

THUNDER: da Clivet IN ANTEPRIMA la pompa di calore full inverter con refrigerante naturale R290

Clivet presenta in anteprima Thunder, la nuova pompa di calore ad alta efficienza energetica raffreddata ad aria con refrigerante naturale R290.

Thunder è una soluzione innovativa perché progettata con tecnologia full-inverter su compressori scroll di ultima generazione e ventilatori assiali.

Offre la massima efficienza energetica e grazie all'impiego del R290, refrigerante naturale ed ecologico (GWP = 3) utilizzabile nel lungo periodo in quanto pienamente conforme al regolamento Europeo sui gas fluorurati F-Gas (517/2014), contribuisce alla riduzione dell'effetto serra diretto e indiretto.

Thunder è disponibile nella fascia di potenza da 40 a 80 kW e si caratterizza per le elevate prestazioni, la versatilità applicativa e gli estesi limiti di funzionamento.

Prestazioni al vertice

L'unità raggiunge eccezionali prestazioni per applicazioni a media temperatura: con una efficienza stagionale in riscaldamento SCOP (W55) fino a 3,6 l’unità supera di gran lunga i requisiti minimi imposti dalla direttiva Ecodesign (ErP).

Versatilità applicativa

Thunder garantisce il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria fino a 75°C e un campo operativo in riscaldamento compreso tra -20°C e +43°C di aria esterna.

Thunder è perfetto sia per rispettare i requisiti minimi richiesti per i nuovi edifici, che per l'utilizzo nelle ristrutturazioni grazie alla possibilità di produrre acqua calda ad alta temperatura, il che lo rende idoneo all'impiego in alternativa e in sostituzione alle caldaie, in abbinamento ai classici impianti a radiatori. Grazie alla progettazione accurata, l'unità eroga una capacità termica molto vicina ai dati nominali, anche con temperature dell'aria esterna molto rigide.

Massima silenziosità

Thunder propone 3 livelli acustici, non variando le dimensioni dell’unità:

- Versione acustica standard

- Versione acustica silenziata: -4 dB(A) rispetto alla versione standard

- Versione acustica super silenziata: -4 dB(A) rispetto alla versione silenziata

Sicurezza
Thunder è progettato nel pieno rispetto degli standard europei di sicurezza e, in aggiunta, sono installate ulteriori misure di sicurezza come il sensore di perdita gas e il ventilatore di estrazione ATEX. Tutti i componenti sono idonei all'impiego del refrigerante R290.

Modularità
Thunder è stato concepito per la modularità e le connessioni idrauliche dedicate semplificano e velocizzano la fase di installazione. È possibile connettere idraulicamente fino a 6 unità in parallelo e gestire fino a 16 unità in una rete locale. Thunder ha il maggiore rapporto potenza/footprint sul mercato per questa tipologia di prodotto grazie alla possibilità di installazione ravvicinata tra più moduli.

Le combinazioni possono avvenire anche tra unità di diversa potenza e il sistema ottenuto dalla combinazione di più moduli conserva i punti di forza del singolo modulo, ma ne moltiplica i vantaggi: maggior affidabilità, movimentazione e installazione semplificata, manutenzione facile e veloce, scalabilità, ridondanza di funzionamento.

CAPTION: Thunder, la nuova pompa di calore full-inverter condensata ad aria ad alta efficienza energetica con refrigerante naturale R290 da 40 a 80 kW

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

Clivet Smart Living: sistema di gestione integrata di comfort ed energia per applicazioni residenziali

L’innovazione e la digitalizzazione sono elementi nei quali Clivet ha sempre investito, per rendere le proprie soluzioni ancora più efficienti, connesse e facilmente monitorabili.

La Business Unit Digital di Clivet ha sviluppato tutta una serie di Digital Solutions, per ottimizzare comfort e consumi legati alla climatizzazione nei diversi settori dal residenziale, al terziario, all’industria.

Per il settore residenziale la soluzione proposta è Clivet Smart Living, un sistema di gestione integrata di comfort ed energia per applicazioni residenziali che comprende:

- Pompa di calore con refrigerante ecologico R32 per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, con un’estesa gamma che va dalle pompe di calore ibride quali Sphera EVO 2.0 EASYHybrid, vincitrice nel 2022 al Klimahouse Prize nella categoria Market Performance, a quelle full electric, riconosciute come ProdottiQualità CasaClima (KlimaHaus QualitätsProdukte), disponibili nelle versioni a vista, da incasso, splittate e monoblocco

- Sistema di rinnovo e purificazione aria ELFOFresh EVO con recupero termodinamico attivo e filtrazione elettronica, che agli Energy Saving Awards (UK) è stato premiato come Domestic Ventilation Product of the Year 2022.

- Clivet Sinergy, l’accumulatore di energia Clivet collegabile ai pannelli fotovoltaici per alimentare il sistema dedicato al comfort e fornire l’energia a tutte le utenze domestiche per una casa e una vita 100% ad energia rinnovabile

- termostati smart posizionati in ogni zona/stanza

- terminali ambiente silenziosi e compatti dal design elegante ELFORoom2 e MOOD certificati EUROVENT

- sistema di gestione e controllo centralizzato CONTROL4 NRG, che permette di gestire in piena sinergia tutti gli elementi collegati per massimizzare il comfort e l'efficienza

- App Clivet Eye per la gestione dell’intero sistema comodamente da remoto tramite smart-phone

|  | Didascalia: Clivet Smart Living è un sistema integrato di gestione del comfort e dell'energia per applicazioni residenziali che comprende: pompe di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di rinnovo e purificazione dell'aria, accumulo di energia elettrica, termostati intelligenti, termostati di controllo, terminali ambiente, sistema di gestione e controllo centralizzato, Clivet Eye App per la gestione remota tramite smartphone. |
| --- | --- |
| Per ulteriori informazioni: Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235 e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com Scarica la cartella stampa e le immagini www.clivet.com/area-stampa-press-release |  |

CLIVET SPHERA EVO 2.0: Sostituire la caldaia con le pompe di calore splittate

SPHERA EVO 2.0 di Clivet è la serie di pompe di calore splittate da 4 a 16 kW per riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria in ambito residenziale.

La soluzione è disponibile nelle versioni a vista Tower, ad incasso con una profondità di soli 36 cm e Box con un ingombro simile a quello di una caldaia.

Tutte disponibili sia in versione full-electric (riconosciute come ProdottiQualità CasaClima - KlimaHaus QualitätsProdukte), che ibride, come SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid, vincitrice nel 2022 al Klimahouse Prize nella categoria Market Performance, per rispondere alle esigenze anche dei climi più rigidi e delle ristrutturazioni in cui si voglia mantenere la distribuzione a radiatori.

Principali caratteristiche:

- Altissima efficienza: classe A+++ con acqua a 35 °C (tipico abbinamento a pannelli radianti) e classe A++ con acqua a 55 °C (tipico abbinamento con radiatori)

- Bassissimi livelli sonori, che rendono SPHERA EVO 2.0 tra le unità più silenziose sul mercato

- Ampio campo di funzionamento da -25 °C di temperatura dell’aria esterna in riscaldamento a +43 °C di temperatura aria esterna in condizionamento per adattarsi sia ai climi più rigidi sia a quelli più caldi

- Temperatura dell’acqua fino a 65 °C in versione full-electric, 75 °C in versione ibrida

- Produzione di acqua a 60 °C fino a -15 °C di aria esterna con la pompa di calore

- Accumulo per acqua calda sanitaria da 190 a 250 litri nella versione Tower o esterno nella versione BOX per adattarsi alle esigenze di ogni famiglia e per utilizzare al meglio le energie rinnovabili per l’acqua calda sanitaria

- Possibilità di integrazione con risorse ausiliarie come il solare termico o fotovoltaico per una casa ancora più green

- Refrigerante ecologico R32

Inoltre, grazie all’App dedicata è possibile gestire le funzionalità principali di SPHERA EVO 2.0 dal proprio smartphone, come la schedulazione dell’impianto e dell’acqua calda sanitaria.

La soluzione è stata progettata per l’abbinamento con il sistema di rinnovo e purificazione aria ELFOFresh EVO con recupero termodinamico e filtrazione elettronica attiva su fumi, polveri sottili, pollini, virus e batteri, particolarmente importante per preservare la nostra salute in questo periodo di pandemia.

L’intero sistema è gestito dal sistema CONTROL4 NRG, che migliora l’uso delle risorse contribuendo a un elevato risparmio energetico.

Didascalia: SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid Box, pompa di calore ibrida aria-acqua a parete in due sezioni per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, vincitrice del Klimahouse Prize 2022 nella categoria Market Performance - refrigerante R32 - tecnologia DC Inverter

Didascalia: SPHERA EVO 2.0, pompa di calore aria-acqua, full-electric, da 4 a 16 kW nelle versioni a vista, da incasso e Box per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Refrigerante R32 - Tecnologia DC Inverter

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

ELFOFresh EVO: migliore qualità dell'aria interna, maggiore efficienza energetica e comfort grazie alla filtrazione elettronica e alla tecnologia inverter. Domestic Ventilation Product of the Year agli Energy Saving Awards (UK) 2022

CLIVET da sempre pone la massima attenzione al tema della qualità dell’aria e ha sviluppato negli anni innovativi sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC).

ELFOFresh EVO, ideale per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni, è l’unità di ventilazione meccanica controllata e purificazione dell’aria, per abitazioni da 90 a 250m2, che estrae l’aria viziata e purifica l’aria esterna prima della sua immissione, anche mediante filtri ad alta efficienza con sistema elettrostatico attivo a campo dielettrico intenso iFD.

Questi filtri garantiscono un'altissima efficienza di filtrazione fino a ISO ePM1 90% (ISO EN 16890) e sono efficaci su un ampio spettro di inquinanti, tra cui pollini, polveri, micropolveri e nanopolveri, in particolare PM10, PM2,5, PM1, toner, muffe, smog, virus e principali batteri come la Legionella. Pertanto, garantiscono una maggiore qualità dell'aria anche nelle aree urbane più inquinate. Hanno anche un alto potere microbicida grazie alla loro alta efficienza sulle particelle sub-microbiche. Ciò è dovuto alla distruzione della membrana esterna dei batteri/virus causata dallo shock termoelettrico generato dalla sezione ionizzata del filtro. La concentrazione di alcuni batteri comuni è stata misurata prima e dopo il filtro elettronico e l'efficienza, certificata dall'Istituto ILH di Berlino, è tra il 98 e il 99%.

L’introduzione del nuovo refrigerante R32 riduce l’impatto ambientale, inoltre l’unità è progettata per semplificare al massimo l’installazione nel controsoffitto (l’altezza è di 290mm, la struttura è realizzata con una scocca in polipropilene espanso per ridurre il peso e aumentare la silenziosità).

L’installazione e la regolazione dell’unità sono molto semplici in quanto i ventilatori si adattano automaticamente alla tipologia di impianto all’interno del quale viene inserito ELFOFresh EVO, autoregolando la propria velocità. Non sono quindi un problema i filtri, le eventuali modifiche di percorso dei condotti dell’aria, la taratura delle bocchette che immettono l’aria nelle stanze…, riuscendo a fornire sempre la quantità di aria pulita necessaria.

ELFOFresh EVO non solo recupera l’energia contenuta nel flusso d’aria espulsa, ma grazie alla tecnologia in pompa di calore soddisfa da solo fino all’85% del fabbisogno di riscaldamento e condizionamento dell’abitazione che può raggiungere il 100% nelle mezze stagioni, mentre un tradizionale recuperatore passivo tipicamente può contribuire solo tra il 10% (in estate) e il 45% (in inverno). Scelto in fase progettuale, permette quindi di utilizzare un generatore più piccolo con minori ingombri e maggior risparmio.

Il compressore e il ventilatore, grazie all’inverter, modulano il loro funzionamento in base alle reali esigenze dell’impianto, aumentando il comfort e abbattendo i consumi. I costi di ventilazione ad esempio, sono abbattuti del 60% rispetto ai ventilatori tradizionali.

La tecnologia inverter applicata a compressore e ventilatore e la struttura in polipropilene espanso garantiscono inoltre la massima silenziosità.

In primavera e in autunno, quando il clima è mite, ELFOFresh EVO utilizza solo il contributo termico dell’aria esterna per climatizzare, lavorando a costo zero. Il Free-cooling infatti permette il prelievo automatico di aria fresca esterna e l’immissione a costo zero nei locali con il semplice funzionamento dei ventilatori.

Il filtro elettronico garantisce un’altissima efficienza di filtrazione e non ostacola il flusso dell’aria come fanno gli altri tipi di filtri, per un risparmio maggiore.

Nel funzionamento estivo ELFOFresh EVO permette di gestire al meglio l’umidità presente nell’aria immessa, mantenendo il comfort in ambiente.

L’impianto di rinnovo aria si completa con ELFOAir, il sistema di distribuzione adatto sia a nuove abitazioni che a ristrutturazioni grazie ai condotti flessibili calpestabili ed isolati che riducono gli spazi di posa, aumentando l’efficienza energetica e la silenziosità globale. Il ridotto numero di elementi ed i collegamenti Plug&Play semplificano e velocizzano l’installazione, oltre a garantire perfetta tenuta ed affidabilità. Il film plastico trattato a ioni d’argento che riveste i condotti conferisce eccellenti proprietà antibatteriche ed antistatiche per la massima igiene dell’aria di rinnovo. L’interno liscio non ostacola il flusso dell’aria, riducendo i consumi per la ventilazione. Gli speciali diffusori di design AIRJET, di cui è dotato, garantiscono una diffusione omogenea dell’aria e si integrano perfettamente in ogni contesto architettonico.

ELFOFresh EVO è stato premiato come Domestic Ventilation Product of the Year agli Energy Saving Awards (UK) 2022

Didascalia : ELFOFresh EVO, sistema di rinnovo e purificazione aria con recupero termodinamico attivo e filtrazione elettronica, che agli Energy Saving Awards (UK) è stato premiato come Domestic Ventilation Product of the Year 2022.

Refrigerante R32

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

ELFORoom2 e MOOD, le unità terminali per impianti idronici certificate EUROVENT

Clivet dispone di un’ampia gamma di terminali ambiente a vista, ad incasso, a parete, a soffitto e a pavimento per installazione in edifici residenziali, commerciali e industriali sia nuovi che esistenti.

### I fancoil Clivet si caratterizzano per estetica piacevole, silenziosità ed efficienza energetica.

Nel 2022 tutta la gamma fancoil Clivet ha ottenuto la Certificazione Eurovent, un riconoscimento che ne incrementa il valore e dà una ulteriore garanzia di qualità ed efficienza a questi prodotti.

ELFORoom2: il terminale da ambiente che piace ad ogni architetto

ELFORoom2 è il terminale ambiente ultrasottile per abitazioni ed uffici, che riscalda in inverno, raffredda e deumidifica d’estate, filtra l’aria tutto l’anno, risparmiando energia ed adattandosi ad ogni esigenza architettonica.

E’ l’alternativa ideale a pannelli radianti, radiatori e ventilconvettori tradizionali grazie ai suoi innumerevoli vantaggi:

- TEMPERATURA OMOGENEA, grazie alla continua modulazione della velocità del ventilatore, che elimina le stratificazioni dell'aria in ambiente

- RISPARMIO GARANTITO dall'esclusivo motore elettrico DC, che permette riduzioni nei consumi elettrici anche del 50%

- SILENZIOSITA' offerta dal funzionamento continuo del ventilatore, che consente all'apparecchio di operare sempre a velocità molto ridotte, rendendolo indicato per i locali ove sia richiesto il massimo comfort acustico, quali quelli destinati al riposo ed allo studio

- MASSIMA QUALITA’ DELL’ARIA offerta dalla continua movimentazione dell'aria e dalla filtrazione costante

- FLESSIBILITA’ DI INSTALLAZIONE, grazie alle 5 grandezze disponibili, che coprono un range di potenza da 0,8 a 4 kW, alle 3 versioni verticale a vista con termostato a bordo, verticale e orizzontale a vista con termostato a muro e verticale, orizzontale ad incasso con termostato a muro, all’ampia scelta di accessori ed alle ridotte dimensioni: solo 13 centimetri di profondità contro i 20-25 centimetri dei ventilconvettori tradizionali.

- SEMPLICITA’ DI UTILIZZO grazie all’interfaccia accattivante e semplice del termostato a bordo macchina della versione verticale a vista, dotato di display e led di stato.

ELFORoom2 è il terminale ambiente ultrasottile (solo 13 centimetri di profondità) per abitazioni ed uffici, che riscalda in inverno, raffredda e deumidifica d’estate, filtra l’aria tutto l’anno, risparmiando energia ed adattandosi ad ogni esigenza architettonica. La gamma fancoil Clivet ha ottenuto la Certificazione Eurovent.

MOOD: il terminale da ambiente a parete che unisce il massimo del comfort a un design che si sposa con ambienti residenziali e COMMERCIALI

MOOD (serie CFW-2) è il fancoil a parete con potenze da 2,7 a 4,87 kW per installazione in ambienti residenziali e nel terziario.

Compattezza, silenziosità e una nuova estetica caratterizzata dal colore Polar White e led con indicazione della temperatura, permettono all’unità di sposarsi con ambienti di design domestici e commerciali.

La tecnologia DC garantisce rispetto ai tradizionali fancoil dotati di motori a tre velocità un risparmio energetico fino al 70%, un miglior controllo della temperatura, la riduzione del rumore in ambiente.

La flessibilità di installazione è garantita dall’elettronica di cui è dotato, che lo rende integrabile sia con sistemi di controllo Clivet, che con sistemi di controllo di terzi, che dall’ampiezza di gamma tra le più estese sul mercato grazie alle 5 taglie, ciascuna con un ampio range di funzionamento dato dalla regolazione della velocità di ventilazione.

MOOD è il fancoil a parete con potenze da 2,7 a 4,87 kW per installazione in ambienti residenziali e nel terziario. Compattezza, silenziosità e una nuova estetica. La gamma fancoil Clivet ha ottenuto la Certificazione Eurovent.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

Digital Solutions: l’evoluzione del termostato Smart

Clivet supera il concetto di termostato grazie ad un dispositivo di Smart Comfort di nuovissima generazione dal quale è possibile accedere a tutte le informazioni necessarie per una gestione efficiente della casa integralmente elettrica.

Il nuovo termostato HID-TSmart consente di accedere ai principali parametri operativi dell’impianto di casa in modo semplice, intuitivo ed immediato. Abbinato a CONTROL4 NRG, oltre alla classica gestione di temperatura e umidità, è possibile da uno stesso dispositivo acquisire informazioni di diversa natura provenienti da tutti gli elementi della casa elettrica come gli indici di efficienza energetica, i consumi elettrici, la qualità dell’aria, nonché il livello di carica del sistema di accumulo energetico.

Principali caratteristiche:

- display touch screen a colori

- alta sensibilità per interfaccia tramite “gestures”

- opzione bi-color per tutti gli ambienti in ambito residenziale e professionale

- sensori di temperatura e umidità relativa a bordo ad alta precisione

- visualizzazione e gestione avanzata dei parametri di Clivet Smart Living

  - Temperatura e umidità relativa

  - Indice di qualità dell’aria

  - Livello di consumo elettrico di impianto

  - Livello di produzione di energia elettrica da parte dell’impianto fotovoltaico

  - Stato operativo e di carica/scarica del sistema di accumulo elettrico Clivet Sinergy

  - Livelli operativi della pompa di calore

Il frontale di tipo “touch” permette di navigare attraverso delle “gestures” intuitive per muoversi tra le pagine e visualizzare le informazioni di interesse.

I nuovi termostati smart si abbinano a CONTROL4 NRG, l’assistente energetico della casa elettrica accessibile da remoto tramite l’app Clivet Eye

HID-TSmart evolve il concetto di termostato grazie ad un dispositivo di Smart Comfort di nuovissima generazione dal quale è possibile accedere a tutte le informazioni necessarie per una gestione efficiente della casa integralmente elettrica.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

Digital Solutions: CONTROL4 NRG, l'assistente energetico per la gestione smart del comfort

Clivet ha deciso di giocare un ruolo chiave ideando e promuovendo nuove soluzioni tecnologiche per aumentare l'efficienza degli edifici e ridurre in modo significativo l'impronta ecologica (carbon footprint) per la realizzazione di installazioni sempre più sostenibili.

Ha creato quindi una divisione Digital e, grazie al suo contributo, ha realizzato CONTROL4 NRG che permette di coordinare tutti i componenti dell’impianto, ottimizzando le performances ed il funzionamento delle unità, generando l’energia necessaria nella giusta quantità, solo dove e quando serve, per ogni stanza, in base alle necessità di tutti gli occupanti.

CONTROL4 NRG è predisposto per integrarsi con le più avanzate tecnologie adibite alla produzione di energie rinnovabili, a servizio di un futuro sempre più pulito e sostenibile, e garantisce all’impianto la massima efficienza grazie alla classificazione energetica in Classe A secondo i più severi requisiti.

L'interfacciamento con Clivet Eye consente di accedere al tuo impianto da remoto, unificando l'immediatezza e la semplicità d'uso dell'app con funzioni avanzate di "data analytics" utilizzabili con il pc, tipiche di un ambiente di controllo ideato per uso professionale.

CONTROL4 NRG, l'assistente energetico per la gestione smart del comfort, che permette di coordinare tutti i componenti dell’impianto, ottimizzando le performances e il funzionamento delle unità.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

Clivet Eye: il sistema di monitoraggio e gestione remota via Cloud per unità e sistemi Clivet

### Clivet Eye è il sistema di monitoraggio via Cloud per la gestione remota da smartphone, tablet e PC di tutte le unità e dei sistemi adibiti alla gestione del comfort di Clivet, sia in ambito residenziale che professionale.

### L’interfaccia è stata realizzata per coprire le esigenze sia dei degli utenti finali che dei professionisti, quali ad esempio i gestori di sistema e i centri di assistenza tecnica.

Clivet Eye dispone di pagine grafiche che consento di aggregare e visualizzare in modo semplice e intuitivo le informazioni relative al funzionamento degli impianti.

In particolare, è possibile:

- Visualizzare tutte le variabili funzionali in tempo reale

- Modificare i principali parametri di lavoro delle unità

- Acquisire l’energia termica prodotta ed elettrica assorbita dalle unità e dagli impianti

- Calcolare le efficienze di sistema in tempo reale

- Nelle applicazioni residenziali, valutare il livello di autoconsumo della casa sulla base dell’energia prodotta dal fotovoltaico ed immagazzinata nei sistemi di accumulo elettrico

- Visualizzare i livelli di qualità dell’aria degli ambienti

- Aggregare i sistemi e poterli visualizzare su mappa come sono dislocati sul territorio

- Segnalare le anomalie funzionali e gli allarmi

- Inviare mail e report con le più importanti informazioni in base alla tipologia di utente

I punti di forza di Clivet Eye:

- Migliora il livello di comfort degli ambienti.

- Garantisce continuità di esercizio degli impianti

- Contribuisce all’analisi preventiva dei guasti, allungando la vita dei prodotti

- Riduce guasti e danneggiamenti, costi di esercizio e di manutenzione degli impianti

- Fornisce un’approfondita analisi da remoto, riducendo la necessità di intervenire sul sito

- Assicura interventi più rapidi e efficaci, grazie alla notifica tempestiva via e mail delle operazioni anomale

- Monitora costantemente le condizioni di esercizio e le performance

- Consente di programmare, tramite calendario, l’accensione, lo spegnimento e il set point

Clivet Eye è disponile sia per PC che per smart phone e tablet per ambiente IoS e Android.

Clivet Eye è il sistema di monitoraggio via Cloud per la gestione remota da smartphone, tablet e PC di tutte le unità e dei sistemi adibiti alla gestione del comfort di Clivet, sia in ambito residenziale che professionale.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235 - e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

Digital Solutions: Clivet Sinergy, la soluzione Clivet per l’accumulo di energia elettrica in ambienti residenziali

Con l’obiettivo di agevolare la transizione energetica, Clivet propone la sua innovativa soluzione di accumulo energetico per immagazzinare l’energia elettrica prodotta dai pannelli solari nelle ore diurne e utilizzarla nelle fasce orarie serali e notturne, consentendo al sistema in pompa di calore di lavorare in completa autonomia e portando le abitazioni in completo regime di autosufficienza.

Clivet Sinergy rappresenta un sistema modulare di facile installazione ed è disponibile in quattro taglie di capacità in base all’energia accumulabile, dai 5kWh ideale per i piccoli ambienti residenziali fino ai 20kWh in caso di residenze di medie e grandi dimensioni.

Principali caratteristiche:

- inverter ibrido da 5kW per il collegamento diretto alla rete di alimentazione e ai pannelli fotovoltaici

- pacco batterie in LFS ad alta efficienza ed alta affidabilità

- range esteso di temperatura da -25°C fino a 55°C che rende Clivet Sinergy adatto per installazioni da esterno

- grado di protezione IP65

- sistema di sicurezza “anti-islanding” per proteggere gli operatori di rete in caso di intervento per guasto

- uscita di back-up per consentire l’alimentazione dei carichi di servizio in caso di mancanza di corrente elettrica

- facilità di installazione grazie al sistema “impilabile” che rende la soluzione compatta riducendone i cablaggi

Clivet Sinergy è adatto sia in impianti di nuova realizzazione che per applicazioni retrofit dove è già presente un impianto fotovoltaico ed il relativo inverter proprietario.

Nelle nuove realizzazioni, l’inverter di Clivet Sinergy consente di collegare il sistema di accumulo contemporaneamente sia alla rete elettrica, sia ai pannelli fotovoltaici per la ricarica nelle ore diurne. L’installazione risulta pertanto meno costosa e di più semplice realizzazione.

In impianti già provvisti di un sistema fotovoltaico ed i relativi inverter, Clivet Sinergy può essere collegato direttamente alla rete elettrica di casa ed operare in presenza di altri dispositivi inverter. La presenza dell’ingresso indipendente dedicato ai pannelli consente tuttavia a Clivet Sinergy di estendere il campo fotovoltaico senza spese aggiuntive e di beneficiare quindi di una maggiore capacità di produzione di energia in totale autonomia.

Clivet Sinergy è integrato in CONTROL4 NRG, l’assistente energetico che visualizza il dettaglio degli stati di funzionamento ed i livelli di carica e scarica in base alla disponibilità di energia proveniente dai pannelli fotovoltaici ed è visibile da remoto tramite l’app Clivet Eye

Sinergy: accumulo energetico per immagazzinare l’energia elettrica prodotta dai pannelli solari nelle ore diurne e utilizzarla nelle fasce orarie serali e notturne. E’ disponibile in quattro taglie di capacità in base all’energia accumulabile, dai 5kWh ideale per i piccoli ambienti residenziali fino ai 20kWh in caso di residenze di medie e grandi dimensioni.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

AQUA Plus, la pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ad altissima efficienza

AQUA Plus è la pompa di calore ad alta efficienza dedicata alla produzione di acqua calda sanitaria. L’unità in classe A+ raggiunge i più alti livelli di efficienza presenti sul mercato, permettendo un grande risparmio in termini di energia e costi d‘esercizio, in aggiunta ad un incremento di utilizzo di energia rinnovabile rispetto a prodotti scaldaacqua tradizionali.

AQUA Plus è disponibile in 2 modelli con capacità 190 e 300 litri, disponibili anche in versione con scambiatore di calore aggiuntivo per integrazione con pannelli solari termici.

La nuova serie introduce nuove ed avanzate opzioni di controllo che permettono l’integrazione di sistemi Clivet e terze parti:

- Compatibilità ELFOControl3 EVO

- Porta Modbus

- Integrazione pannelli Fotovoltaici

- Smart Grid

AQUA PLUS: TUTTI I VANTAGGI

Efficienza

AQUA Plus raggiunge i più elevati livelli di efficienza presenti attualmente sul mercato. Grazie all‘attenta progettazione del circuito frigorifero raggiunge la classe A+ secondo la direttiva ErP. Gli elevati valori di COP permettono un grande risparmio in termini di energia e costi d‘esercizio, in aggiunta ad un incremento di utilizzo di energia rinnovabile.

Flessibilità e semplicità d’uso

AQUA Plus ha la possibilità di essere canalizzata, permettendo quindi di prelevare l’aria direttamente dall’ambiente esterno senza inficiare sui consumi energetici per il riscaldamento. Inoltre in fase estiva l’aria fresca in uscita dall’unità può essere utilizzata per condizionare gli ambienti. L’interfaccia di controllo, molto semplice ed immediata consente di accedere a tutte le principali funzioni dell’unità, permettendo inoltre di schedulare il funzionamento e di attivare la modalità vacanza.

Ampio range di funzionamento

L‘utilizzo delle più avanzate tecnologie, sia in termini di componentistica sia in relazione alle logiche di regolazione, permettono di utilizzare AQUA Plus in un range di temperatura dell‘aria esterna da -20 °C a +43 °C in funzionamento combinato (pompa di calore + resistenza elettrica) e addirittura da -7 °C a + 43 °C in sola pompa di calore. Inoltre è possibile raggiunge temperature dell‘acqua sanitaria superiori ai 65°C grazie all‘utilizzo della sola pompa di calore.

Competitività

AQUA, grazie all’alto livello di industrializzazione del prodotto e alla linea di produzione fortemente automatizzata, può offrire una soluzione per la produzione di acqua calda sanitaria estremamente competitiva.

Conforme ai requisiti richiesti per gli incentivi fiscali

AQUA risponde ai requisiti di efficienza richiesti per gli incentivi fiscali.

AQUA Plus è la pompa di calore in classe A+ per la produzione di acqua calda sanitaria. Disponibile in 2 modelli con capacità 190 e 300 litri, anche in versione con scambiatore di calore aggiuntivo per integrazione con pannelli solari termici.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235 - e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

SCHIARA 2 DI CLIVET: BENVENUTO FUTURO!

Lo Split con unità interna a parete che può essere gestito facilmente e comodamente da remoto attraverso App NetHome Plus e gli assistenti vocali Alexa o Google Home.

SCHIARA 2 fa parte della completa gamma di soluzioni Clivet ad espansione diretta con unità dotate di tecnologia inverter e gas refrigerante ecologico R32, che raggiungono la classe di efficienza A++ in riscaldamento e A+++ in raffrescamento.

Si caratterizza per il design pulito ed elegante: può essere quindi inserito in qualsiasi tipologia di arredamento ed è compatibile con sistemi MONOSplit e MULTISplit.

Le unità sono dotate di Kit Wi-Fi integrato per la gestione da remoto attraverso App NetHome Plus (per dispositivi Android e iOS) ma anche per il controllo vocale tramite Alexa o Google Home.

Il massimo comfort è garantito dall’elevata silenziosità e dalla distribuzione dell’aria estremamente ampia grazie alla rotazione della griglia motorizzata a 180.

Le unità SCHIARA 2 sono inoltre dotate di filtro di purificazione attivo contro odori, polvere, VOC, polline, spore, batteri.

SCHIARA 2 Split con unità interna a parete che può essere gestito da remoto attraverso App NetHome Plus e gli assistenti vocali Alexa o Google Home. Filtro di purificazione attivo contro odori, polvere, VOC, polline, spore, batteri. Elevata silenziosità e ottimale distribuzione dell’aria grazie alla rotazione della griglia motorizzata a 180.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

# HYDRO-M, la soluzione unica per condizionamento ad aria, riscaldamento ad acqua e produzione di acqua calda sanitaria per sistemi MULTISplit

HYDRO-M è la nuova unità interna per la produzione di acqua calda fino a 60°C, per realizzare in un’unica soluzione un sistema per il condizionamento ad aria, il riscaldamento ad acqua e la produzione di acqua calda sanitaria.

# Grazie ad HYDRO-M è sufficiente una sola unità esterna per sistemi MULTISplit per alimentare contemporaneamente le unità SPLIT interne, i pavimenti radianti e l’accumulo per acqua calda sanitaria.

# Questo sistema funziona con un’ampia varietà di soluzioni impiantistiche riuscendo sempre a garantire un ottimo comfort: ad esempio, il condizionamento dell’ambiente in espansione diretta con l’Hydro-M a servizio dell’ACS rappresenta un’ottima soluzione per le seconde case oppure per il social housing.

# Il sistema MULTISplit in abbinamento a HYDRO-M garantisce il comfort tutto l’anno:

# In estate il sistema funzionerà come raffrescamento ad aria tramite le unità interne split e HYDRO-M interverrà nel momento di richiesta di ACS,

# nelle mezze stagioni opererà solo HYDRO-M garantendo la produzione di ACS,

# in inverno HYDRO-M permetterà un confortevole riscaldamento ad acqua alimentando pannelli radianti e intervenendo in caso di richiesta di ACS. Un’altra soluzione dal comfort ottimale è il riscaldamento ad aria tramite le unità interne ed HYDRO-M solamente al servizio dell’ACS .

# I limiti operativi di un sistema MULTISplit con HYDRO-M sono molto estesi, garantendo riscaldamento con aria esterna fino a -20°C e ACS con temperature aria esterna da -20°C a +43°C, mentre il raffrescamento è garantito con temperature aria esterna fino a +50°C assicurando il comfort a 360 gradi anche nei climi più sfidanti.

# Il modulo è dotato di 8kW di potenza termica, resistenza da 3kW di back-up, vaso di espansione impianto da 5 litri e filtro a maglia per l’acqua impianto.

# HYDRO-M ha la possibilità di fornitura opzionale di una serie di accessori per il completamento dell’impianto come bollitori ACS da 200 300 o 500 litri, collegamento al solare termico e valvola a 3 vie deviatrice.

# Può essere installato in contesti in cui sia già presente una caldaia, che può agire come fonte di calore di sicurezza o integrazione.

# La grande compattezza e le tubazioni di collegamento che possono raggiungere la lunghezza di 35m, ne rendono facile l’inserimento in diversi contesti architettonici, anche con vincoli di spazio sfidanti per dimensioni e distanza tra l’unità interna e quella esterna.

Tutte le unità del sistema MULTISplit, incluso l’HYDRO-M, sono gestibili dalla stessa App, per un comfort a portata di click.

Commenta Davide Ghirardo, Product Manager Clivet:

I sistemi MULTISplit con un'unità interna per la produzione di acqua calda sono estremamente versatili e permettono di unire la rapidità del condizionamento ad aria al comfort del riscaldamento a pavimento.

Permettono inoltre di produrre acqua calda ad uso sanitario, componendo un sistema davvero flessibile e completo.

Tutto il sistema può anche essere gestito da App con lo smartphone, in modo da essere accessibile anche in viaggio verso casa: il comfort ti accoglierà!

# HYDRO-M, unità per la produzione di acqua calda fino a 60°C per sistemi Multisplit, per realizzare in un’unica soluzione un sistema per condizionamento ad aria, riscaldamento ad acqua e produzione di acqua calda sanitaria.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235

e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

SISTEMA CLIVET VRF EVOLUTO: ARIA PULITA E COMFORT TUTTO L'ANNO, CON LA NUOVA SERIE DISPONIBILE DALLA SECONDA METÀ DEL 2023

Da oltre 30 anni Clivet è specializzata in sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria in pompa di calore e presenta il sistema VRF Evoluto, che non solo permette di avere la giusta temperatura tutto l'anno, ma anche aria sempre pulita all'interno degli edifici in cui si vive, si lavora e si trascorre il tempo libero.

L'esclusivo sistema VRF Evoluto di Clivet è composto da 4 componenti fondamentali:

- Unità di ventilazione meccanica, completamente integrate nella gamma di sistemi di controllo per la massima immediatezza nella gestione del sistema, che garantiscono un ambiente salubre, utilizzando diverse tecnologie per soddisfare le varie esigenze degli edifici, come recupero energetico termodinamico, recupero di calore entalpico a flussi incrociati, filtrazione elettronica, sistema di purificazione bioxigen, lampade UVC, ossidazione fotocatalitica

- Unità esterne VRF

- Unità interne VRF

- Sistemi di controllo con un'ampia gamma di comandi per gestire le diverse zone sia localmente che da remoto in modo indipendente a seconda delle esigenze specifiche

Dalla seconda metà del 2023 sarà disponibile la nuova gamma Clivet CVT8 VRF, caratterizzata da elevata efficienza energetica, funzionalità avanzate, flessibilità di utilizzo e di installazione, per soddisfare appieno le più specifiche esigenze del mercato, grazie alle sue caratteristiche distintive:

- ampio range di funzionamento: da -15°C a +55°C in raffreddamento, indispensabile nei locali tecnici con apparecchiature elettriche, e da -30° a +30°C in riscaldamento,

- risparmio energetico, reso possibile dai componenti full DC e compressori con tecnoclogia EVI

- design compatto e linee frigorifere ancora più lunghe per adattarsi alle diverse esigenze del sistema

- controllo intelligente tramite App

- salute e comfort garantiti da numerose funzionalità dedicate al benessere dell’utilizzatore

- installazione semplificata, flessibile ed efficiente grazie alle procedure automatizzate

Da SX

Zephir3 Sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero termodinamico attivo e filtrazione elettronica

Nuova unità esterna VRF CVT8

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235 - e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release

ANTICIPAZIONE NUOVA SERIE DI UNITA’ ESTERNE ED INTERNE DISPONIBILI DALLA SECONDA META’ DEL 2023, CON CAMPO DI FUNZIONAMENTO ED EFFICIENZE ANCORA PIU’ ESTESE

Dalla seconda metà del 2023 sarà disponibile anche la nuova gamma VRF CVT8 di Clivet, caratterizzata da elevate efficienze energetiche, funzionalità avanzate, flessibilità d’impiego e installazione, per soddisfare pienamente le più specifiche esigenze del mercato, grazie alle sue caratteristiche distintive:

- ampio campo di funzionamento: da -15°C a +55°C in raffrescamento, fondamentale nei locali tecnici con apparecchiature elettriche, e da -30° a +30°C in riscaldamento

- design compatto e lunghezze frigorifere ancor più incrementate per adattarsi alle diverse esigenze impiantistiche

- silenziosità

- controllo intelligente tramite app

- installazione flessibile ed efficiente grazie a procedure automatizzate

Le unità esterne assicurano un elevato risparmio e un’alta affidabilità: è infatti possibile controllare accuratamente le variabili ambientali per ottenere le massime prestazioni e un consumo minimo (3W) in stand by. L’installazione è flessibile e semplificata così come la manutenzione. L’impiego della tecnologia EMS2 garantisce risparmio energetico e controllo ottimizato del flusso di refrigerante, mentre il nuovo EasyCom, bus avanzato di comunicazione e controllo a due cavi autoalimentato e indipendente delle unità interne, basato su una tecnologia sviluppata internamente con una tipologia d’installazione libera, assicura una comunicazione rapida ed estremamente resistente ad eventuali disturbi elettromagnetici.

La capacità del singolo sistema VRF si estende fino a 90 kW per singolo modulo e 270 kW in combinazione, il funzionamento è controllato approfonditamente tramite 19 sensori distribuiti su tutto il circuito frigorifero ed il box dove sono alloggiate le schede elettroniche è completamente isolato da agenti esterni quali polvere o umidità

Completano la gamma di unità esterne le unità Mini VRF con gas R32 da 8-18 kW e gas R410 da 8 fino a 67 kW. Le taglie più grandi sono combinabili fino a 3 moduli (200 kW) anche queste con ampio range di funzionamento da -15°C a +55°C in freddo e da -30° e +30°C in caldo.

L’estesa gamma di unità interne composta da 13 serie con potenze da 1,5 a 56 kW, compatibili sia con refrigerante R32 che con R410, assicura un ottimo controllo della temperatura e benessere ambientale.

I principali punti di forza sono:

- controllo evoluto basato su più parametri ambientali e contatti input/output

- salute e comfort assicurati dall’impiego di unità silenziose e dotate della funzionalità Mild Air, dedicata al benessere dell’utilizzatore

- risparmio energetico reso possibile dai sensori di presenza e dai ventilatori full DC che garantiscono un alto livello di efficienza

- installazione semplificata e veloce

CVT8, unità esterna VRF caratterizzata da elevate efficienze energetiche, funzionalità avanzate, flessibilità d’impiego e installazione. Campo di funzionamento da -15°C a +55°C in raffrescamento e da -30° a +30°C in riscaldamento, design compatto e lunghezze frigorifere incrementate per adattarsi alle diverse esigenze impiantistiche, silenziosità.

Per ulteriori informazioni:

Barbara Casagrande, Tel. +39 0439 313235 - e-Mail: b.casagrande@clivet.it - www.clivet.com

Scarica la cartella stampa e le immagini

www.clivet.com/area-stampa-press-release